## TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa		230 VAC 50 / 60 Hz

Galios sąnaudos		45 – 110 VA

Maksimali boilerio galia	80 kW

Maksimali darbinė temperatūra  	110º C

Maksimalus darbinis slėgis	1,0 MPa  (10 barų)

Atidarymo temperatūra	45ºC, 55ºC, 61ºCº, 72ºC arba 80ºC, fiksuota

Krovos siurblys		Grundfos UPS 25-60

Dydžiai		Rp 1”, Rp 1 ¼” ir 28 mm

Korpusas		Ketaus liejinys

Matmenys		210 x 210 x 110 mm

Masė		5,0 kg

„TERMOVAR“ KROVOS VALDYMO ĮTAISO PRIVALUMAI:

* Paruoštas montavimui, įtaisas sutaupo laiką ir užtikrina patikimą

sumontavimą.

* Įtaisas užtikrina pastovią krovos temperatūrą į vandens kaupiklį.

* Įtaisas gali būti montuojamas kairėje arba dešinėje boilerio pusėje.

* Nutrūkus srovės tiekimui ar sugedus siurbliui, užtikrina

savaiminę vandens apytaką.

* Įtaisas montuojamas grįžtamo srauto vamzdyje, apsaugant

tiekimo vamzdį nuo perkrovų, o patį įtaisą - nuo garų poveikio

perkaitus boileriui.

* Patogi priežiūra. Visos dalys pakeičiamos neištuštinus sistemos.

### CENTRINĖ BŪSTINĖ

### PREKYBA / PREKIŲ SANDĖLIAI

„TERMOVAR“ KROVOS VALDYMO ĮTAISAS - dalinai paruoštas, automatinis, šiluminiu principu veikiantis vožtuvų blokas, skirtas kieto kuro boilerių / vandens kaupiklių montavimui, kai karštas vanduo, skirtas  šildymui ir buitiniams poreikiams, tiekiamas iš kaupiklio.

Krovos įtaisas užtikrina minimalią grįžtamo į kieto kuro boilerį vandens temperatūrą, taip padidindamas jo efektyvumą, apsaugo boilerį nuo dervų ir pailgina jo naudojimo laiką.

„TERMOVAR“ pašalina ardančios terminės perkrovos pavojų dėl šalto grįžtamo vandens srauto. „TERMOVAR“ turi įtakos degimo efektyvumui, todėl yra būtinas komponentas montuojant kieto kuro boilerių su vandens kaupikliais sistemas.

### „TERMOVAR“ SUDEDAMOSIOS DALYS

- Šiluminio veikimo krovos vožtuvas.

- Atbulinio srauto blokuotė.

- Cirkuliacinis siurblys.

- Trys termometrai.

- Trys rutuliniai vožtuvai.

- EPP izoliacija (galimas variantas).

### DUOMENYS UŽSAKYMO PATEIKIMUI

Užs. Nr.	Tipas

4725	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	61º C

4825	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	72º C

4925	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	80º C

4732	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 11/4” 	61º C

4832	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 11/4” 	72º C

4932	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 11/4” 	80º C

4728	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	61º C

4828	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	72º C

4928	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	80º C

4725S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	61º C

4825S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	72º C

4925S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 25	Rp 1”	80º C

4732S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 1 1/4”	61º C

4832S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 1 1/4”	72º C

4932S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 32	Rp 1 1/4”	80º C

4728S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	61º C

4828S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	72º C

4928S	„TERMOVAR“ KROVOS ĮTAISAS 28	28mm 	80º C

S = be atbulinio srauto blokuotės, I= su izoliacija (pvz., 48325SI)

Kitos temperatūros pagal paraišką.

Šildymo sistemų valdymo įranga ir vožtuvai

# „TERMOVAR“ KROVOS VALDYMO ĮTAISAS

- Kaitinimo fazė

Krovos siurblys turi būti valdomas termostatu, matuojančiu temperatūrą dujų kanale. Siurblys įsijungia pradėjus kūrenti boilerį ir išsijungia užgesinus. Kylant boilerio temperatūrai, vanduo iš jo teka į krovos valdymo įtaisą ir atgal.

- Krovos fazė

Krovos įtaiso termostatas paveikiamas iš boilerio į krovos įtaisą cirkuliuojančio vandens srauto temperatūros. (Žiūr. lentelę žemiau). Termostatas pradeda atsiverti nuo 61/72/80º C * ir pilnai atsidaro esant 73/84/92º C *. Pasiekus boileryje 61/72/80º C temperatūrą, termostatas prasiveria ir leidžia grįžtančiam iš kaupiklio vandeniui susimaišyti su tiekimo srauto vandeniu, prieš šiam grįžtant atgal į boilerį. Tiekimo srauto vandens temperatūra lemia termostato darbinę padėtį.

Balansavimo vožtuvas krovos įtaise sureguliuoja vidinį vandens tiekimo srautą. Darbinė termostato padėtis nustato balansavimo vožtuvo uždarymo momentą. (Žiūr. lentelę žemiau). Pasiekus 67/78/86º C temperatūrą, termostatas pradeda balansavimo vožtuvo uždarymą. Taip sukeliamas į boilerį grįžtamo vandens srauto padidėjimas. Pasiekus 73/84/92º C vandens temperatūrą, termostatas pilnai atsidaro, o balansavimo vožtuvas pilnai užsidaro.

* priklausomai nuo pasirinktos atidarymo temperatūros

| Termostato temperatūra ºC | Termostato atsidarymas % | Balansavimo vožtu-vo užsidarymas % |
| --- | --- | --- |
| 61/72/80 | 0 | 0 |
| 63/74/82 | 16 | 0 |
| 65/76/84 | 33 | 0 |
| 67/78/86 | 50 | 0 |
| 69/80/88 | 67 | 35 |
| 71/82/90 | 83 | 70 |
| 73/84/92 | 100 | 100 |

- Galutinė fazė

Termostatas pilnai atidarytas. Balansavimo vožtuvas uždarytas. Dėl to maksimaliai aušinamas boileris ir kaupiklis pilnai užpildytas tiekimo vandeniu.

- Savaiminė cirkuliacija

Nutrūkus srovės tiekimui arba sugedus siurbliui, automatiškai atsidaro grįžtamo srauto blokuotė ir paleidžiama savaiminė cirkuliacija.

Modelis S patiekiamas be grįžtamo srauto blokuotės.

# Text boxes

„TERMOVAR“ KROVOS VALDYMO ĮTAISAS